## Slide 1
  Projeto de Avaliação de Dados
  Medições em Redes
  TRATAMENTO DE INCERTEZAS 2024.1
  RODRIGO BARROSO RODRIGUES

## Slide 2
  Introdução
A análise a seguir tem como o objetivo apresentar uma visão preditiva através do modelo matemático ARIMA dos eventos de retransmissão de pacotes e throughput, extraídos da ferramenta perfSONAR, mantida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
Os eventos em questão foram monitorados entre os Pontos de Presença (POPs) do estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul, no período entre 26 de março de 2024 e 23 de junho de 2024, utilizando a banda CUBIC.

## Slide 3
  Série Temporal de Retransmissão de Pacotes
A série temporal abaixo mostra a quantidade de retransmissões de pacotes ocorridas entre os 2 POPs em questão.
Pode se observar que na grande maioria do tempo, são observados diversos outliers, que acabam atrapalhando no processo futuro de predição.

## Slide 4
  Série Temporal de Throughput
Assim como na série temporal anterior, a de Throughput também mostra um comportamento com bastantes outliers, sendo necessário um tratamento em ambos para que a análise preditiva possa ser produzida.

## Slide 5
  Tratamento dos Dados
Para tratar os dados do eventos apresentados, foi aplicado uma normalização através da obtenção da mediana, assim, é possível garantir que ambos tenham intervalos de tempo constantes e que os outliers sejam removidos, deixando o gráfico mais apresentável.

## Slide 6
  ANÁLISE DOS DADOS
  01.
  02.
  03.
Provar a estacionariedade da série temporal através do teste aumentado de Dickey-Fuller (ADF)
Fazer a decomposição das séries temporais para entender sua tendência e identificar sazonalidade
Aplicar as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para encontrar os valores p e q, parâmetros utilizados pelo modelo ARIMA
Para começar a análise utilizando o modelo matemático preditivo ARIMA, o AutoRegressive Integrated Moving Average, ou modelo autoregressivo integrado de médias móveis, é necessário passar por 3 etapas primeiro:

## Slide 7
  Teste Aumentado de Dickey-Fuller
Esse teste tem como objetivo provar se uma série temporal é estacionária ou não.
A estacionariedade é o fator que comprova que a série em questão não demonstra alterações em algumas propriedades como média e variância, por exemplo.
Séries temporais que podem ter o modelo ARIMA aplicado precisam ser estacionárias.

## Slide 8
  Decomposição dos Dados
Após observar que ambas as séries são estacionárias pelo teste ADF, é possível também aplicar métodos para entender a tendência e a sazonalidade, assim, é possível saber qual o caminho esperado que as séries temporais irão seguir.
Para isso, foi aplicado o método aditivo e multiplicativo, com o intuito de entender se existem divergências muito grandes, o que poderia representar uma dificuldade do modelo em prever a tendência.

## Slide 9
  Decomposição da série temporal de Retransmissão de Dados
É possível observar abaixo que tanto a visão aditiva quanto multiplicativa produzem resultados muito similares, apesar da sazonalidade do método multiplicativo mostrar picos mais rápidos, os dois métodos apresentam uma tendência igual.

## Slide 10
  Decomposição da série temporal de Throughput
Nas visões sobre a série de Throughput, podemos observar que ambos os métodos foram ainda mais similares, tendo a sazonalidade idêntica para ambos. Além disso, as tendências também seguem em linha, em queda, assim como na retransmissão de pacotes.

## Slide 11
  Aplicação das Funções de Autocorrelação
Após também observar que ambas as séries seguem uma tendência e sazonalidade específicas, é possível entender ainda mais que o modelo ARIMA pode ser aplicado e seguir para a terceira etapa, que trata-se de aplicar as funções de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF), para poder descobrir quais valores p e q fazem mais sentido para cada série temporal.
O valor p em questão, é a ordem autorregressiva, ela representa o número de termos autoregressivos usados no modelo, em outras palavras, se p = 2, o modelo ARIMA utiliza os dois valores anteriores da série temporal para prever o valor atual.
O valor p é o primeiro valor a sair do intervalo de confiança da função PACF.
O valor q em questão, é a ordem da média móvel, ela representa o número de termos de erro (ruído) passados incluídos no modelo, em outras palavras, se q = 1, o modelo ARIMA utiliza usa o erro imediatamente anterior para ajustar a previsão do valor atual.
O valor q é o primeiro valor a sair do intervalo de confiança da função ACF.

## Slide 12
  Aplicação das funções de autocorrelação na série temporal de Retransmissão de Dados
Através das 2 funções, ACF e PACF, é possível observar que os valores p e q para o modelo ARIMA a ser implementado sobre a série temporal de Retransmissão de Dados será 1.

## Slide 13
  Aplicação das funções de autocorrelação na série temporal de Throughput
Assim como para a série de retransmissão de dados, os valores p e q encontrados através das funções de autocorrelação para a série de Throughput também será 1.

## Slide 14
  Aplicação do modelo ARIMA
Após entender que os dois eventos geram séries temporais estacionárias, que ambas as séries tem tendências e sazonalidades, e calcular os valores de ordem autorregressiva (p) e de ordem da média móvel (q), é possível utilizar essas informações para fazer um treino inicial em ambas as séries para entender se as previsões do modelo fazem sentido com algum período já conhecido.

## Slide 15
  Treino ARIMA para a série temporal de Retransmissão de Dados
O treino do modelo ARIMA sobre a série de Retransmissão de Dados não apresentou bons resultados durante o período de 12/06 a 23/06/2024, entretanto, conseguiu prever o crescimento da curva no penúltimo dia.
Por sua vez, o treino do dia 20/05 a 23/06 mostrou que o treino conseguiu reproduzir as tendências, assim, o primeiro treino teve um período atípico ao olhar o panorama geral.

## Slide 16
  Treino ARIMA para a série temporal de Throughput
O treino do modelo ARIMA sobre a série de Throughput apresentou resultados bem mais razoáveis de 12/06 a 23/06/2024, conseguindo prever a tendência do gráfico, apesar de se mostrar de certa forma atrasado, como é possível ver o comportamento do gráfico do dia 19/06 apenas acontecendo no dia 21/06.

## Slide 17
  Previsão do modelo ARIMA para a série temporal de Retransmissão de Pacotes
Apesar do primeiro treino ter mostrado uma previsão bastante diferente do que a série temporal mostrou, o segundo treino foi mais assertivo e isso pode ser confirmado a partir da previsão abaixo, que reproduziu curvas bem factíveis, respeitando de forma razoável os picos e vales vistos ao longo da série temporal.

## Slide 18
  Previsão do modelo ARIMA para a série temporal de Throughput
Assim como o treino mostrou que conseguiu representar razoávelmente a tendência do gráfico, a previsão gerada pelo modelo ARIMA abaixo demonstrou uma curva bastante factível, também com picos e vales rápidos.

## Slide 19
  Conclusão
Por fim, podemos concluir que o primeiro período testado para a série temporal de retransmissão de pacotes apresentou um comportamento incomum, fazendo com que a previsão fosse bastante fora do esperado, mas ao plotar a previsão, gerou curvas muito possíveis de ocorrer, pois estão seguindo a tendência ao longo do tempo.
Pelo lado da análise de Throughput, podemos ver que o treino e a previsão respeitaram bastante a tendência e também geraram um curva factível.
Além disso, a previsão de retransmissão apresentou uma queda inicial, enquanto a de throughput apresentou um crescimento inicial.

## Slide 20
  Muito obrigado!
  TRATAMENTO DE INCERTEZAS 2024.1
  RODRIGO BARROSO RODRIGUES